# 2021年北京市科学技术奖提名公示内容（公告栏）

一、项目名称

# 航天器精姿态测量技术

二、候选单位

# 1、中国科学院国家空间科学中心;2、中科新伦琴（北京）科技有限公司

三、候选人

# 1、李保权;2、桑鹏;3、曹阳;4、李海涛;5、刘亚宁

四、项目简介.

# 随着航天技术的快速发展，基于空间互联网、物联网、视频通信等新概念、新技术正逐步走进人们视野，以微纳卫星为平台的商业航天正以前所未有的态势蓬勃发展，2020年我国已经将基于卫星组网建设的信息基础设施纳入“新基建”的范畴。实现高密度组网严重依赖体积小、成本低、功能强的微纳卫星技术，对太阳敏感器、星敏感器等卫星姿态测量仪器的测量精度、资源需求以及研制成本都提出了严苛要求，而目前市场上适合于微纳卫星平台的产品严重匮乏。本申请项目“航天器精姿态测量技术” 瞄准用户需求，开发出了资源需求少，测量精度高，研制成本低的姿态测量产品，具体包括纳型星敏感器、纳型数字太阳敏感器和MEMS数字太阳敏感器三种产品，其中纳型星敏感器突破了微型化硬件集成技术、高效星图识别算法、大视场畸变标定等关键技术，研制完成适用于微纳卫星平台的资源节约型星敏感器。整机重量150g（含遮光罩），精度3~5arcsec，并且全天域采用LIS模式技术，具备在轨星表自动校正功能，性能指标达到国际先进水平。太阳敏感器选用抗辐照能力强的四象限光斑位置敏感芯片，突破了基于四象限探测器投影数据处理算法、标定技术等，研制完成的纳型太阳敏感器视场130×130°、体积50mm×35mm×13.1mm、重量48g、全视场分辨率优于0.05°、姿态更新率90Hz，平均功耗80mW。基于该技术还衍生出资源需求更小MEMS数字太阳敏感器，在视场角、姿态更新率、分辨率等关键指标保持不变的情况下，重量仅有6.3g，全视场分辨率优于0.02°，功耗35mW。此外，纳型数字太阳敏感器和MEMS数字太阳敏感器创新性采用矢量方向与强度符合法，能够有效识别地球反照光和月球反照光的干扰。纳型数字太阳敏感器和MEMS数字太阳敏感器处于国际领先水平。

# 本申请项目在设计、算法、标定、装配等方面都拥有自主知识产权，申请国家发明专利20项，授权13项，软件著作权2项，培养多名硕士研究生和博士研究生。依托高精度纳型星敏感器和数字太阳敏感器专有技术，2018年10月成立了中科新伦琴（北京）科技有限公司，截止目前，为十余家科研院所、高校和商业航天公司等单位提供了四十余套星敏感器和太阳敏感器，实现了良好的经济效益和社会效益。

# 五、主要支撑材料目录

| 5.1知识产权支撑材料目录 |
| --- |
| 序号 | 知识产权类别 | 名称 | 国（区）别 | 授权号 | 授权公告日 | 发明人 | 权利人 |
| 1 | 发明专利权 | 一种星敏感器遮光罩 | 中国 | 2018102407186 | 2020-12-11 | 李保权 | 中国科学院国家空间科学中心 |
| 2 | 发明专利权 | 一种两轴纳型精太阳敏感器 | 中国 | 2017103386430 | 2020-09-18 | 李保权，桑鹏，牟欢，曹阳，高策，郭磊，李海涛 | 中国科学院国家空间科学中心 |
| 3 | 发明专利权 | 一种基于点扩散函数拟合的星敏感器质心定位方法 | 中国 | 2018106981822 | 2020-06-16 | 曹阳，李保权 | 中国科学院国家空间科学中心 |
| 4 | 发明专利权 | 星敏感器测量坐标系与星敏感器立方镜坐标系间的标定方法 | 中国 | 2019113583595 | 2021-07-30 | 曹阳，李保权，桑鹏 | 中国科学院国家空间科学中心 |
| 5 | 计算机软件著作权 | 太阳敏感器自动标定控制软件 | 中国 | 2021SRBJ0410 | 2021-02-25 | 刘亚宁，李保权 | 中国科学院国家空间科学中心 |
| 6 | 计算机软件著作权 | 星敏感器自动标定控制软件 | 中国 | 2021SRBJ0402 | 2021-02-25 | 刘亚宁，李保权 | 中国科学院国家空间科学中心 |
| 7 | 发明专利权 | 一种图像传感器全阵列像素响应函数测量方法 | 中国 | 2018110426032 | 2019-12-27 | 曹阳，李保权，李海涛 | 中国科学院国家空间科学中心 |
| 8 | 发明专利权 | 一种在空间频率域进行像素响应函数测量的方法 | 中国 | 2016100767775 | 2019-02-26 | 李海涛，李保权 | 中国科学院国家空间科学中心 |
| 9 | 发明专利权 | 基于探测器像素响应频谱获取的PSF相对质心计算方法 | 中国 | 2016109654109 | 2019-09-24 | 李海涛，李保权 | 中国科学院国家空间科学中心 |
| 10 | 发明专利权 | 基于点扩散函数波前修正的星点像质心计算方法 | 中国 | 2015102726826 | 2018-02-16 | 李海涛，李保权，曹阳 | 中国科学院国家空间科学中心 |
| 11 | 发明专利权 | 一种基于图像传感器像素内量子效率获取的质心定位方法 | 中国 | 201611052886X | 2019-05-17 | 李海涛，李保权，曹阳，桑鹏 | 中国科学院国家空间科学中心 |
| 12 | 发明专利权 | 一种用于图像传感器像素内量子效率测量的系统 | 中国 | 2016110528874 | 2019-05-17 | 李海涛，李保权，桑鹏，曹阳 | 中国科学院国家空间科学中心 |
| 序号 | 知识产权类别 | 名称 | 标准类别 | 标准编号 | 标准发布日期 | 标准起草单位 | 标准起草人 |
| 序号 | 知识产权类别 | 论文(著作)名称 | 刊名/出版社 | 年卷期页码 | 发表时间 (年月日) | 通讯 作者 （含共同） | 第一 作者 （含共同） | 论文全部作者 |
| 1 | 论文 | 基于星点像重采样的星敏感器高精度质心算法 | 光学学报 | 2019年第39卷第7期0712003页 | 2019-07-01 | 曹阳 | 曹阳 | 曹阳，李保权，李海涛，桑鹏 |
| 2 | 论文 | 基于三角形匹配的星图识别算法及优化 | 电子设计工程 | 2018年第26卷第5期第137-145页 | 2018-03-05 | 无 | 郭磊 | 郭磊，李保权，曹阳，桑鹏 |
| 3 | 论文 | 像素位置偏差对质心定位精度的影响 | 红外与激光工程 | 2015年第45卷第12期第495-503页 | 2016-12-31 | 曹阳 | 曹阳 | 曹阳，李保权，李海涛，桑鹏 |

# 五、主要支撑材料目录

| 5.2国家法律法规要求的行业批准文件目录 |
| --- |
| 序号 | 审批文件名称 | 产品名称 | 审批单位 | 审批时间 | 批准有效期 | 申请单位 |

# 五、主要支撑材料目录

| 5.3经济效益支撑材料目录 |
| --- |
| 序号 | 候选单位 | 支撑材料种类 | 名称 （限20字） | 证明方 | 效益产生时间 | 项目收入（万元） | 备注 |
| 1 | 中科新伦琴（北京）科技有限公司 | 技术开发合同（协议） | 纳型星敏感器研制合同-零重 | 北京零重空间技术有限公司 | 2019-09-09 | 25 | 合同签订总金额170万，2019.9实际到位25万，2019.11交付甲方第一批2台星敏感器，并于2021.4.27随“金紫荆一号卫星”和“金紫荆一号卫星02星”发射入轨，完成在轨验证，合同未完成部分等待零重公司后续装星计划启动。 |
| 2 | 中科新伦琴（北京）科技有限公司 | 技术开发合同（协议） | 纳型星敏感器和纳型数字太阳敏感器研制合同 | 哈工大机器人（岳阳）军民融合研究院 | 2019-11-25 | 25 | 2019.9完成了2台纳型星敏感器和纳型数字太阳敏感器的验收，并于2021.4.27随中安国通一号卫星”（即“航升一号”）发射入轨，完成在轨验证。该卫星由湖南航升公司总体研制，并于2022年追加采购纳型星敏两台。 |
| 3 | 中科新伦琴（北京）科技有限公司 | 技术开发合同（协议） | MEMS数字太阳敏感器研制合同1 | 南京航空航天大学 | 2020-06-30 | 13.8 | 基于MEMS数字太阳敏感器的太阳敏感器教学演示系统 |
| 4 | 中科新伦琴（北京）科技有限公司 | 技术开发合同（协议） | MEMS数字太阳敏感器研制合同2 | 中国科学院上海天文台 | 2020-09-14 | 3.5 | 基于MEMS数字太阳敏感器的太阳敏感器教学演示系统 |
| 5 | 中科新伦琴（北京）科技有限公司 | 技术开发合同（协议） | 纳型数字太阳敏感器研制合同 | 中国科学院云南天文台 | 2020-10-13 | 5 | 服务于“鸿鹄计划”的宽温度适应范围数字太阳敏感器 |
| 6 | 中科新伦琴（北京）科技有限公司 | 技术开发合同（协议） | MEMS数字太阳敏感器研制合同3 | 中科睿格（北京）技术有限公司 | 2021-02-07 | 3 |  |
| 7 | 中科新伦琴（北京）科技有限公司 | 技术开发合同（协议） | MEME数字太阳敏感器研制合同4 | 上海蔚星数据科技有限公司 | 2021-07-20 | 1.5 | 为教学实验卫星研制的MEMS数字太阳敏感器 |
| 8 | 中科新伦琴（北京）科技有限公司 | 技术开发合同（协议） | MEMS数字太阳敏感器研制合同5 | 北京微电子技术研究所 | 2021-08-17 | 4 |  |
| 9 | 中科新伦琴（北京）科技有限公司 | 技术开发合同（协议） | 纳型星敏感器和纳型数字太阳研制合同2 | 北京时风沃邦科技有限公司 | 2021-09-30 | 65 | 2021.9.30日完成全部合同款到位 |
| 10 | 中科新伦琴（北京）科技有限公司 | 技术开发合同（协议） | 纳型星敏感器研制合同-埃依斯航天 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 2021-10-20 | 6.4 | 2021.4.27交付上海埃依斯航天科技有限公司免费搭载的一台纳型星敏感器随“起源太空NEO-1卫星”发射入轨，完成在轨验证，2021.8该公司继续购置纳型星敏感器电性件一台。 |

# 六、提名意见

# 我国已经将基于卫星组网建设的信息基础设施纳入“新基建”的范畴，实现高密度组网严重依赖体积小、成本低、功能强的微纳卫星技术，对太阳敏感器、星敏感器等卫星姿态测量仪器的测量精度、资源需求以及研制成本都提出了严苛要求，而目前市场上适合于微纳卫星平台的产品严重匮乏。本申请项目“航天器精姿态测量技术” 瞄准用户需求，开发出了资源需求少，测量精度高，研制成本低的姿态测量产品，具体包括纳型星敏感器、纳型数字太阳敏感器和MEMS数字太阳敏感器三种产品。纳型数字太阳敏感器和MEMS皮型数字太阳敏感器处于国际领先水平。

# 本申请项目在设计、算法、标定、装配等方面都拥有自主知识产权，申请/授权国家发明专利近20项，并依托项目成果在北京成立了产业化公司，为国内多家研究院所、高校和商业航天公司等单位提供了四十余套星敏感器和太阳敏感器，实现了航天器关键技术领域产品进口替代和自主可控，实现了良好的经济效益和社会效益。

# 提名该项目为北京市科学技术奖技术发明奖（一等奖或二等奖）